## Slide 1
ШКОЛЬНАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА · ФИЗИКА
Охота за мюонами
Самодельный детектор космических частиц: от вебкамеры до статистики мюонов
~1 / см² / мин
мюонов пронизывает поверхность Земли
32
события зафиксировал прототип
2
независимых источника данных
Работа выполнена с использованием нейросети Claude (модель Sonnet 5)

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
Невидимый ливень над головой
Каждую секунду через каждый квадратный сантиметр поверхности Земли пролетает примерно один мюон — тяжёлый «родственник» электрона, рождённый при столкновении космических лучей с атмосферой на высоте 10–15 км.
Мюоны легко проходят сквозь стены, тело человека и даже метры бетона — и почти никак себя не выдают. Мне стало интересно: можно ли увидеть их «своими руками», без дорогого лабораторного оборудования?
Мюон
Масса: ≈207 масс электрона
Скорость: близка к скорости света
Источник: распад пионов в верхних слоях атмосферы
2

## Slide 3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Готовые решения подошли не полностью
В интернете нашлись приложения, которые обещают детектировать мюоны на матрице телефона или вебкамеры (принцип похож на проект CRAYFIS/SORAMAME). При ближайшем знакомстве с ними встретились два типа сложностей:
Работали не всегда так, как заявлено
Иногда приложение запускалось нестабильно, детектор срабатывал редко, либо было непонятно, что именно он засчитывает как событие.
В основном рассчитаны на глобальный сбор
Часть программ работает прежде всего как узел общемировой сети — они присылают события на сервер проекта, но не всегда дают увидеть и проверить конкретный кадр самому.
Вывод: захотелось сделать свой прототип — простой, прозрачный и полностью подконтрольный, чтобы своими глазами видеть каждое зафиксированное событие.
3

## Slide 4
ИДЕЯ ПРОТОТИПА
Матрица вебкамеры как детектор частиц
Идея не новая: физики-любители по всему миру используют то, что CMOS-матрица телефона или вебкамеры — это, по сути, решётка миниатюрных полупроводниковых детекторов.
Когда заряженная частица (например, мюон) пролетает сквозь чувствительный слой сенсора, она оставляет на кадре яркую точку или короткий вытянутый след — совсем как в пузырьковой камере, только в миниатюре.
Закрыв объектив (чтобы исключить обычный свет) и анализируя видеопоток покадрово в браузере, можно попробовать поймать такие события самостоятельно.
Матрица закрыта от света
объектив заклеен непрозрачным материалом
Покадровый анализ в браузере
поиск ярких пикселей выше порога шума
Фильтрация дефектов сенсора
исключение «горячих» пикселей матрицы
Кандидат в событие
точка или трек сохраняется в журнал
4

## Slide 5
УСТРОЙСТВО ДЕТЕКТОРА
Алгоритм: от шума матрицы к событию
Прототип — одностраничное веб-приложение (HTML + JS), работающее прямо в браузере, без установки и без сервера.
1
Порог яркости
Кадр с камеры сравнивается с фоном; пиксели ярче порога — кандидаты в событие.
2
Отсечение краёв
Крайние пиксели кадра исключаются — там сильнее шум и артефакты кодека USB-камеры.
3
Карта «горячих» пикселей
Точки, срабатывающие в одном месте много раз, — это дефект сенсора, а не частица; такие зоны исключаются из анализа автоматически.
4
Поиск слабых треков
Параллельно, вторым, более низким порогом ищутся цепочки из нескольких тусклых пикселей — след минимально ионизирующей частицы.
5
Оценка формы
Для каждого кластера считается вытянутость (elongation): случайный шум даёт круглое пятно, трек частицы — вытянутую линию.
6
Запись в журнал
Событие с координатами, яркостью, площадью, формой и снимком-кропом 40×40 px сохраняется в CSV.
5

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТОТИПА
Первый улов: 32 события за 58 минут
32
события в журнале
4
вытянутых трека (line)
58 мин
длительность сессии
После нескольких экспериментов и настройки фильтров удалось получить события с высокой вытянутостью формы — они с высокой долей вероятности являются треками мюонов, а не шумом матрицы.
Кропы 40×40 px вокруг зафиксированных событий (пиксели увеличены ×10 для наглядности)
Важная оговорка: часть похожих друг на друга следов повторялась в одной и той же области кадра — это могло указывать на дефект самой матрицы, а не на реальные частицы. Такие зоны детектор впоследствии учится исключать автоматически.
6

## Slide 7
ОГРАНИЧЕНИЕ
Своих данных мало для статистики
32 события за час работы одной вебкамеры — это интересное наблюдение, но для построения полноценного распределения (по времени, интенсивности, частоте) этого недостаточно: слишком мала выборка и слишком высок относительный вклад шума и дефектов сенсора.
Чтобы увидеть статистику мюонов в масштабе, нужен доступ к данным настоящей сети детекторов, работающих непрерывно и по всему миру.
Свой прототип
32
события / 1 сенсор / 58 минут
Сеть детекторов
24/7
десятки станций по всему миру, непрерывно
7

## Slide 8
ВТОРОЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ
CosmicRaysLive: мир в реальном времени
Android-приложение, которое подключается к настоящим детекторам мюонов, расставленным по всему миру, и показывает их показания в реальном времени.
Мобильное приложение
Устанавливается на Android, подключение к станциям выбирается прямо в интерфейсе.
Глобальная сеть станций
Реальные детекторы мюонов в разных странах передают показания live.
Live-показания на экране
Счётчик событий, частота (Hz), время последнего события — обновляются в реальном времени.
Проблема: приложение не даёт прямого экспорта накопленных данных — показания видны только на экране, скопировать их напрямую нельзя.
8

## Slide 9
РЕШЕНИЕ: OCR-КОНВЕЙЕР
От записи экрана до таблицы CSV
Раз данные нельзя выгрузить напрямую — их можно распознать с видео. Для этого был написан отдельный инструмент «Cosmic Ray Log Extractor».
1
Запись экрана
Показания CosmicRaysLive записываются на видео в реальном времени.
2
Распознавание кадров
Видео разбирается покадрово; из заданных областей экрана (ROI) вырезаются нужные поля.
3
OCR в браузере
Библиотека Tesseract.js распознаёт цифры Timer, Rate (Hz), Last Event Time и Event Count — полностью локально, без сервера.
4
Экспорт в CSV
Новая строка журнала записывается при каждом изменении показания Timer — так формируется таблица событий.
Итог: таблица «index, video_time_s, timer, rate_hz, last_event_time, event_count» — компактная история показаний детектора, извлечённая прямо из видео.
9

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕТИ COSMICRAYSLIVE
Распределение числа частиц по 10-секундным интервалам
Журнал разбит на 473 десятисекундных окон (всего 6065 частиц). Для каждого окна посчитано число зарегистрированных событий; полученное распределение хорошо приближается нормальным законом — характерным для случайного потока космических частиц.
6065
частиц зарегистрировано
473
10-секундных окон
μ = 12,8
среднее число частиц за 10 с
σ = 3,6
стандартное отклонение
Плотность вероятности — число частиц за 10 с (μ=12,8, σ=3,6)
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Данные (10-сек. окна) | 0.0021142 | 0 | 0.0021142 | 0.0063425 | 0.010571 | 0.014799 | 0.023256 | 0.057082 | 0.067653 | 0.069767 | 0.088795 | 0.11416 | 0.13742 | 0.099366 | 0.095137 | 0.059197 | 0.044397 | 0.042283 | 0.031712 | 0.019027 | 0.0084567 | 0.0021142 | 0.0021142 | 0.0021142
Нормальное распределение | 0.00048881 | 0.0011776 | 0.0026249 | 0.0054138 | 0.010332 | 0.018244 | 0.029809 | 0.045066 | 0.06304 | 0.081596 | 0.097722 | 0.10829 | 0.11104 | 0.10534 | 0.092477 | 0.075116 | 0.056455 | 0.03926 | 0.025263 | 0.015041 | 0.0082861 | 0.0042238 | 0.0019922 | 0.00086941
число зарегистрированных частиц за 10-секундное окно
10

## Slide 11
ИТОГИ
Что удалось сделать
Собран и отлажен собственный веб-детектор
одностраничное приложение, анализирующее видеопоток вебкамеры в браузере в реальном времени
Зафиксированы вероятные треки частиц
события с выраженной вытянутой формой — характерным признаком следа заряженной частицы
Написан инструмент распознавания видео
OCR-конвейер на Tesseract.js, превращающий запись экрана внешнего приложения в таблицу CSV
Построено распределение частиц по 10-сек. интервалам
гистограмма хорошо приближается нормальным распределением — как и ожидается для случайного потока космических частиц
11

## Slide 12
Инструменты и благодарности
Claude (Sonnet 5)
Помощь в разработке кода детектора, OCR-инструмента и оформлении работы
HTML / JavaScript
Браузерные приложения без установки и серверной части
Tesseract.js
Оптическое распознавание символов прямо в браузере
CosmicRaysLive (Android)
Доступ к сети реальных детекторов мюонов по всему миру
Спасибо за внимание!
Вопросы?
12